## Slide 1
Notes: PORTADA 2

## Slide 2
  Identificación de la Unidad de Aprendizaje (UA)
  Nombre UA:
  Servicios de Internet (L41081)
  Total de horas a la semana: 3 Créditos: 4
Carácter de la UA: Optativa Modalidad: Presencial
UA Antecedente: Ninguna
UA Consecuente: Ninguna

## Slide 3
Presentación del programa
Una de las principales actividades que tiene que desarrollar y enfrentarse el ingeniero en computación, es el conocer a la perfección los elementos con los cuales trabajara y desarrollara la mayoría de sus actividades en su vida profesional, que es el conocimiento, de las herramientas en equipo y sus respectivas instalaciones, así como los servicios que se puedan derivar de ello, como lo es en el área de redes el poder medir el alcance de dichas herramientas utilizando estándares y normas establecidas que se encuentran implantadas en ese ámbito, como lo son los servicios que se pueden brindar en Internet, ya que es la red de redes que se establece mundialmente y es una herramienta de gran uso en todos los ambientes.
Notes: INTERIORES

## Slide 4
Propósito de la unidad de aprendizaje
El alumno:
Aplicará el conocimiento adquirido en la teoría complementándolo con el del laboratorio e investigación, para el desarrollo de herramientas que se puedan desarrollar o bien implementar en los servicios de Internet utilizando técnicas, normas y estándares, las cuales le darán información sobre el desarrollo de herramientas que sean capaces de mantener tanto al alumno como al profesor inmersos en la red de redes más extensa a nivel mundial.
Notes: INTERIORES

## Slide 5: Unidades de competencia
Reconocer los diferentes S. O. de un servidor, enrutadores, switches, access points, PBX, acopladores de medios y todos los periféricos que integra una red.
Conocer los diferentes configuraciones de servidores, los cuales darán servicio de acceso a Internet en sus diferentes modalidades, basando en normas y estándares.
Establecer configuraciones de diferentes servidores como son de correo, de web, de asignación de direcciones IP, etc.
Establecer configuraciones de diferentes servidores, establecer redes virtuales en el entorno de red, monitorear dicha red y poder realizar pruebas de rendimiento a los diferentes servicios establecidos en el ambiente de Internet.
Notes: INTERIORES

## Slide 6: Unidad de competencia IV
  Propósito de la unidad
Establecer configuraciones de diferentes servidores, establecer redes virtuales en el entorno de red, monitorear dicha red y poder realizar pruebas de rendimiento a los diferentes servicios establecidos en el ambiente de Internet.
Notes: INTERIORES

## Slide 7: Unidad de competencia IV
  Conocimientos
Instalación y configuración del servicio para compartir archivos e impresoras para equipos Windows con NFS y samba.
Instalación y configuración de un servidor de VPNs.
Instalación de herramientas de monitoreo de servidores y redes.
Realización de pruebas de rendimiento a servidores.
Notes: INTERIORES

## Slide 8: ¿ Qué es una red privada virtual?
Las redes privadas virtuales crean un túnel o conducto dedicado de un sitio a otro. Las firewalls o ambos sitios permiten una conexión segura a través de Internet.
Las VPN son una alternativa de bajo costo , para usar líneas alquiladas que conecten sucursales o para hacer negocios con clientes habituales.

## Slide 9
Podemos decir que una VPN aprovecha una infraestructura pública para simular una red privada, y así comunicar los datos privados.
Con la tecnología de encriptación y encapsulamiento, una VPN básica, crea un pasillo privado a través de Internet, protegiendo la información y el password.
¿ Qué es una red privada virtual?

## Slide 10
¿ Qué es una red privada virtual?

## Slide 11
Una VPN permite crear un perímetro de seguridad de operación. Incorpora routers y firewalls como base, y por encima utiliza mecanismos de seguridad como:
Encriptación de datos. Se utilizan varias técnicas: DES, 3DES, RSA
Compresión de datos
¿ Qué es una red privada virtual?

## Slide 12
Una VPN permite crear un perímetro de seguridad de operación. Incorpora routers y firewalls como base, y por encima utiliza mecanismos de seguridad como:
Autentificación. El servidor VPN autentifica al cliente para asegurarse que tienen los permisos necesarios. Si además el cliente autentica al servidor se protege contra la suplantación de servidores.
¿ Qué es una red privada virtual?

## Slide 13
Una VPN permite crear un perímetro de seguridad de operación. Incorpora routers y firewalls como base, y por encima utiliza mecanismos de seguridad como:
Administración distribuida de claves
Acceso desde el exterior controlado por ser acceso remoto a un servidor seguro
¿ Qué es una red privada virtual?

## Slide 14
Algunos protocolos empleados por las VPN son:
Aplicación: PGP(Pretty Good Privacy) o SSH (Secure Shell), varios programas trabajan de host a host solo protegen el carga útil del paquete y no el paquete en su totalidad.
¿ Qué es una red privada virtual?

## Slide 15
Algunos protocolos empleados por las VPN son:
Transporte: SSL (Security Socket Layer), el contenido de la comunicación es protegido, pero los paquetes no (similar a la capa de aplicación).
¿ Qué es una red privada virtual?

## Slide 16
Algunos protocolos empleados por las VPN son:
Red: IPSec (Internet Protocol Security), encripta la carga útil y la información TCP/IP.
¿ Qué es una red privada virtual?

## Slide 17
Algunos protocolos empleados por las VPN son:
Enlace de datos: L2TP(Layer 2 Tunneling Protocol), PPTP (Point to Point Tunneling Protocol).
¿ Qué es una red privada virtual?

## Slide 18
También se utilizan certificados digitales para autenticar servidores, sitios remotos, empleados, socios y clientes, de forma que se garantice que sólo accedan a la organización usuarios autorizados y que cada uno sólo acceda a la información para la que tiene autorización.
¿ Qué es una red privada virtual?

## Slide 19
¿ Qué es una red privada virtual?

## Slide 20: Elementos principales de una VPN
Servidor VPN.
Programa servidor instalado en una computadora o dispositivo que proporciona conexiones de acceso remoto VPN o conexiones enrutador-enrutador.

## Slide 21
Cliente VPN.
Programa cliente VPN que es quien solicita al servidor las conexiones de uno u otro tipo.
Elementos principales de una VPN

## Slide 22
Conexión VPN.
Porción de la conexión entre dos usuarios, donde se encriptan los datos.
Elementos principales de una VPN

## Slide 23
VPN puede clasificarse en tres configuraciones básicas:
Host to host (Dispositivo a dispositivo)
Host to gateway (Dispostivo a router)
Gateway to gateway (Router a router)
Elementos principales de una VPN

## Slide 24: VPN, Protocolos de seguridad
Las distintas compañías que instalan y
administran VPN elige unos u otros protocolos. En todos los casos se
crean túneles entre origen y destino.
Como ya se menciono, dependiendo la capa en la que pueden implementarse se clasifican de la siguiente manera:

## Slide 25
PPTP, L2PT
Enlace de datos
IPSec
Red
Física
SSL
Transporte
SSH o PGP
Aplicación
VPN, Protocolos de seguridad
Notes: PGP: Pretty Good Privacy

## Slide 26
Secure Socket Layer (SSL)
Creado por Nestcape Communcations Corporation en 1993
VPN, Protocolos de seguridad
Notes: PGP: Pretty Good Privacy

## Slide 27
Está basado en la aplicación conjunta de criptografía simétrica, criptografía asimétrica (de llave pública), certificados digitales y firmas digitales para conseguir un canal o medio seguro de comunicación a través de Internet.
VPN, Protocolos de seguridad SSL
Notes: PGP: Pretty Good Privacy

## Slide 28
Implementa un protocolo de negociación para establecer una comunicaión segura a nivel de socket , de forma transparente al usuario y a las aplicaciones que lo usan.
VPN, Protocolos de seguridad SSL
Notes: PGP: Pretty Good Privacy

## Slide 29
Actualmente es el estándar de comunicación segura en los navegadores Web (protocolo http) Internet Explorer, Google Chrome y Mozilla Firefox.
VPN, Protocolos de seguridad SSL
Notes: PGP: Pretty Good Privacy

## Slide 30
SSL está formado por dos capas y cuatro componentes bien diferenciados, cada una especificada por un protocolo.
Record Protocol
Handshake Protocol
Alert Protocol
Change Cipher Spec Protocol
VPN, Protocolos de seguridad SSL
Notes: PGP: Pretty Good Privacy

## Slide 31
Protocolo de registro (Record Protocol) se encarga de encapsular el trabajo de los elementos de la capa superior, construyendo un canal de comunicaciones entre los dos extremos objeto de la comunicación, en pocas palabras ,qué formato de datos se va a usar en la transmisión cifrada.
VPN, Protocolos de seguridad
SSL: Record Protocol
Notes: PGP: Pretty Good Privacy

## Slide 32
Algunas características de SSL Record son:
Proporciona privacidad por medio de los algoritmos de cifrado.
Encapsula / Desencapsula los datos de la capa superior
Fragmenta en bloques “pequeños”
Compresión de los bloques
Calcula MAC (Message Authentication Code: Código de autentificación del mensaje )
Confidencialidad
Integridad del mensaje.
VPN, Protocolos de seguridad
SSL: Record Protocol
Notes: PGP: Pretty Good Privacy

## Slide 33
Las operaciones básicas de SSL Record son:
1. Fragmentación: Para los archivos que se desean enviar, si es el caso, crea bloques de 214 bytes = 16384 bytes o menores
VPN, Protocolos de seguridad
SSL: Record Protocol
Notes: PGP: Pretty Good Privacy

## Slide 34
VPN, Protocolos de seguridad
SSL: Record Protocol
Notes: PGP: Pretty Good Privacy

## Slide 35
Las operaciones básicas de SSL Record son:
2. Compresión (opcional): Debido a que SSLv3 y TLSv1 no definen un algoritmo de compresión, esta parte puede existir o no el los pasos de SSL Record. Si esto se lleva a cabo, el algortimo de compresión debe de cumplir con las siguientes condiciones:
Debe ser un algoritmos sin pérdidas (Lostless).
No debe incrementar los contenidos en más de 1024 bytes
VPN, Protocolos de seguridad
SSL: Record Protocol
Notes: PGP: Pretty Good Privacy

## Slide 36
VPN, Protocolos de seguridad
SSL: Record Protocol
Notes: PGP: Pretty Good Privacy

## Slide 37
Las operaciones básicas de SSL Record son:
3. Cálculo de MAC (Message Authentication Code: Código de autentificación del mensaje), el cual utiliza una clave secreta compratida, previamente acordada durante la realización de la sesión. El cálculo se define por la siguiente expresión:
VPN, Protocolos de seguridad
SSL: Record Protocol
Notes: PGP: Pretty Good Privacy

## Slide 38
SSL Record Protocol
(Protocolo de Registro SSL)
Notes: PGP: Pretty Good Privacy

## Slide 39
VPN, Protocolos de seguridad
SSL: Record Protocol
Notes: PGP: Pretty Good Privacy

## Slide 40
Las operaciones básicas de SSL Record son:
4. Cifrado: En este paso se realiza el cifrado del mensaje compreso (o sin comprimir) al cual se le agrego el MAC, calculado en el paso anterior usando cifrado simétrico (llave privada). Una característica importante es que el cifrado no debe incrementar la longiutud del contenido en más de 1024 bytes, por lo que la longitud no exceda los 214 + 2048 bytes
VPN, Protocolos de seguridad
SSL: Record Protocol
Notes: PGP: Pretty Good Privacy

## Slide 41
Las operaciones básicas de SSL Record son:
4. Cifrado
Cifrado de bloque |  | Cifrado de flujo | 
Algoritmo | Tamaño de clave | Algortimo | Tamaño de clave
IDEA | 128 | RC4-40 | 40
RC2-40 | 40 | RC4-128 | 128
DES-40 | 40 |  | 
DES | 56 |  | 
3DES | 168 |  | 
VPN, Protocolos de seguridad
SSL: Record Protocol
Notes: PGP: Pretty Good Privacy

## Slide 42
VPN, Protocolos de seguridad
SSL: Record Protocol
Notes: PGP: Pretty Good Privacy

## Slide 43
Las operaciones básicas de SSL Record son:
5. La última operación del protocolo Record es añadir una cabecera SSL, cual tiene el siguiente formato:
VPN, Protocolos de seguridad
SSL: Record Protocol
Notes: PGP: Pretty Good Privacy

## Slide 44: VPN, Protocolos de seguridad: SSL Change Cipher Spec Protocol
Es el más simple de los protocolos definidos por SSL, se compone de un único mensaje, que contiene un único byte con el valor 1.
El único proposito de este mensaje es hacer que un estado pendiente se copie en el estado operativo, lo cual actualiza los parámetros de cifrado que se usaran en la conexión. Dicho de otras forma, solo es un aviso para que los cliente y servidor se pongan de acuerdo (actualicen) sus parámetros de compresión, MAC y cifrado.
Notes: PGP: Pretty Good Privacy

## Slide 45
Protocolo de negociación (Handshake Protocol) que es el encargado de intercambiar la clave que se utilizará para crear un canal seguro mediante un algoritmo eficiente de cifrado simétrico. También es responsabilidad de este protocolo coordinar los estados de ambos extremos de la transmisión.
VPN, Protocolos de seguridad: SSL Handshake Protocol
Notes: PGP: Pretty Good Privacy

## Slide 46
Este protocolo consiste en una serie de intercambio de mensajes entre el cliente y el servidor, ya que para establecer una comunicación SSL es necesario que previamente el cliente y el servidor realicen un proceso de reconocimiento mutuo y de petición de conexión que, al igual que en otros tipos de comunicaciones, recibe el nombre de apretón de manos o Handshake.
VPN, Protocolos de seguridad: SSL Handshake Protocol
Notes: PGP: Pretty Good Privacy

## Slide 47
El formato general de estos mensajes que se intercambian es:
Byte | 1 | 3 | ≥ 1
 | Tipo | Longitud | Contenido
Tipo(1 byte): indica uno de los 10 mensajes que a continuación se mencionan:
client_hello, server_hello, certificate, server_key_exchange,
certificate_request, server_done, certificate_verify,
client_key_exchange, hello_request, finished
VPN, Protocolos de seguridad: SSL Handshake Protocol
Notes: PGP: Pretty Good Privacy

## Slide 48
El formato general de estos mensajes que se intercambian es:
Byte | 1 | 3 | ≥ 1
 | Tipo | Longitud | Contenido
Longitud(3 bytes): indica la longitud del mensaje en bytes
Contenido(≥ 1 byte) indica los parámetros asociados al mensaje
VPN, Protocolos de seguridad: SSL Handshake Protocol
Notes: PGP: Pretty Good Privacy

## Slide 49
Secure Socket Layer (SSL)
Notes: PGP: Pretty Good Privacy

## Slide 50
Fase 1
Establecimiento de las capacidades de seguridad
VPN, Protocolos de seguridad: SSL Handshake Protocol
Notes: PGP: Pretty Good Privacy

## Slide 51
Fase 1
Establecimiento de las capacidades de seguridad
VPN, Protocolos de seguridad: SSL Handshake Protocol
Notes: PGP: Pretty Good Privacy

## Slide 52
Secure Socket Layer (SSL)
Notes: PGP: Pretty Good Privacy

## Slide 53
Fase 2
Autentificación del servidor e intercambio de claves
VPN, Protocolos de seguridad: SSL Handshake Protocol
Notes: PGP: Pretty Good Privacy

## Slide 54
Fase 2
Autentificación del servidor e intercambio de claves
VPN, Protocolos de seguridad: SSL Handshake Protocol
Notes: PGP: Pretty Good Privacy

## Slide 55
Fase 2
Autentificación del servidor e intercambio de claves
VPN, Protocolos de seguridad: SSL Handshake Protocol
Notes: PGP: Pretty Good Privacy

## Slide 56
Fase 2
Autentificación del servidor e intercambio de claves
VPN, Protocolos de seguridad: SSL Handshake Protocol
Notes: PGP: Pretty Good Privacy

## Slide 57
Secure Socket Layer (SSL)
Notes: PGP: Pretty Good Privacy

## Slide 58
Fase 3
Autentificación del cliente e intercambio de claves
VPN, Protocolos de seguridad: SSL Handshake Protocol
Notes: PGP: Pretty Good Privacy

## Slide 59
Fase 3
Autentificación del cliente e intercambio de claves
VPN, Protocolos de seguridad: SSL Handshake Protocol
Notes: PGP: Pretty Good Privacy

## Slide 60
Fase 3
Autentificación del cliente e intercambio de claves
VPN, Protocolos de seguridad: SSL Handshake Protocol
Notes: PGP: Pretty Good Privacy

## Slide 61
Secure Socket Layer (SSL)
Notes: PGP: Pretty Good Privacy

## Slide 62
Fase 4
Finalización
VPN, Protocolos de seguridad: SSL Handshake Protocol
Notes: PGP: Pretty Good Privacy

## Slide 63
Fase 4
Finalización
VPN, Protocolos de seguridad: SSL Handshake Protocol
Notes: PGP: Pretty Good Privacy

## Slide 64
Fase 4
Finalización
VPN, Protocolos de seguridad: SSL Handshake Protocol
Notes: PGP: Pretty Good Privacy

## Slide 65
Fase 4
Finalización
VPN, Protocolos de seguridad: SSL Handshake Protocol
Notes: PGP: Pretty Good Privacy

## Slide 66
Protocolo Alert
Se usa para transmitir las alertas relacionadas con SSL, los mensajes de alerta se comprimen y se cifran.
VPN, Protocolos de seguridad: SSL
Notes: PGP: Pretty Good Privacy

## Slide 67
Protocolo Alert
Fatal
• unexpected_message
• bad_record_MAC
• decompression_failure
• handshake_failure
• illegal_parameter
VPN, Protocolos de seguridad: SSL: Protocol Alert
Notes: PGP: Pretty Good Privacy

## Slide 68
Warning
• close_notify
• no_certificate
• bad_certificate
• unsupported_certificate
• certificate_revoked
• certificate_expired
• certificate_unknown
VPN, Protocolos de seguridad: SSL: Protocol Alert
Notes: PGP: Pretty Good Privacy

## Slide 69
TLS: Transport Layer Security
Se puede considerar como la evolución de SSL, documentada en el RFC 2246 de la IETF.
La más reciente versión es TLS 1.1 (Abril 2006, RFC 4346), tamando las especificaciones de SSL v3
Notes: PGP: Pretty Good Privacy

## Slide 70
Los objetivos del protocolo son varios:
Seguridad criptográfica. El protocolo se debe emplear para establecer una conexión segura entre dos partes.
TLS: Transport Layer Security
Notes: PGP: Pretty Good Privacy

## Slide 71
Los objetivos del protocolo son varios:
Interoperabilidad. Aplicaciones distintas deben poder intercambiar parámetros criptográficos sin necesidad de que ninguna de las dos conozca el código de la otra.
TLS: Transport Layer Security
Notes: PGP: Pretty Good Privacy

## Slide 72
Los objetivos del protocolo son varios:
Extensibilidad. El protocolo permite la incorporación de nuevos algoritmos criptográficos.
TLS: Transport Layer Security
Notes: PGP: Pretty Good Privacy

## Slide 73
Los objetivos del protocolo son varios:
Eficiencia. Los algoritmos criptográficos son costosos computacionalmente, por lo que el protocolo incluye un esquema de cache de sesiones para reducir el número de sesiones que deben inicializarse desde cero (usando criptografía de clave pública).
TLS: Transport Layer Security
Notes: PGP: Pretty Good Privacy

## Slide 74
Diferencias principales entre TLS y SSL
Las primeras diferencias estan el formato del mensaje Record: Versión
TLS: Transport Layer Security
Notes: PGP: Pretty Good Privacy

## Slide 75
Diferencias principales entre TLS y SSL
Las primeras diferencias estan el formato del mensaje Record : Cálculo MAC
SSL
TLS
TLS: Transport Layer Security
Notes: PGP: Pretty Good Privacy

## Slide 76
Diferencias principales entre TLS y SSL
Se aumentan más códigos de alerta:
Fatal
decryption_failed ·record_overflow
unknown_ca ·access_denied
decode_error ·export_restriction
protocol_version ·insufficient_security
internal_error
TLS: Transport Layer Security
Notes: PGP: Pretty Good Privacy

## Slide 77
Diferencias principales entre TLS y SSL
Se aumentan más códigos de alerta:
Warning
decrypt_error
user_canceled
no_renegotiation
TLS: Transport Layer Security
Notes: PGP: Pretty Good Privacy

## Slide 78
Diferencias principales entre TLS y SSL
Menor cantidad de algoritmos de cifrado
(Fortezza)
Cambio en los certificados del cliente
Relleno para el cifrado puede ser cualquier cantidad, en SSL tiene que ser un múltiplo de la longitud del bloque.
TLS: Transport Layer Security
Notes: PGP: Pretty Good Privacy

## Slide 79
[1] Stallings, William, Fundamentos de seguridad en redes (2da Ed.). España, Pearson Prentice Hall, 2004, ISBN: 8420540021
[2] Andrew S. Tanenbaum, David J. Wetherall, “Redes de computadoras”, 5a edición, Pearson Educación, 2012, ISBN: 6073208170
[3] James F. Kurose, Keith W. Ross, “Redes de computadores : un enfoque descendente”, 5a edición, Pearson Educación, 2010, ISBN 788478291199
[4] Francisco J. Molina, Eduardo Polo Ortega, “Servicios de redes e internet”, RA-MA editorial, 2011, ISBN: 978-84-9964-090-7
Referencias bibliográficas

## Slide 80
Notes: CONTRAPORTADA