## Slide 1: ASPEN PLUS V8.6
INTRODUCCIÓN AL MÓDULO DE REACCIONES Y REACTORES

## Slide 2: INTRODUCCIÓN
Aspen Plus cuenta con 3 clases de modelos de diferentes niveles de rigor y capacidad predictiva.
Modelos de balance de masa.
Modelos en equilibrio.
Modelos de cinética rigurosa.

## Slide 3: MODELOS DE BALANCE DE MASA
Calculan balances de masa y energía, pero no llevan a cabo cálculos cinéticos rigurosos.
Reactor estequiométrico (RStoic)
Reactor de rendimiento (RYield)

## Slide 4: MODELOS EN EQUILIBRIO
Estos modelos asumen un equilibrio químico y un equilibrio entre fases.
Reactor de Gibbs (RGibbs)
Reactor en equilibrio (REquil)

## Slide 5: MODELOS DE CINÉTICA RIGUROSA
Predicen composición de la corriente de productos y velocidades de flujo, con base a velocidades de reacción calculadas.
Reactor tanque de agitación continua (RCSTR).
Reactor de flujo pistón (RPlug).
Reactor tanque Batch (RBatch).

## Slide 6: MODELOS DE B. DE M. (RStoic)
Modela un reactor cuando:
Se desconoce la cinética de la reacción o no es relevante.
Se conoce la estequiometria.
Se puede especificar el avance de reacción.

## Slide 7: MODELOS DE B. DE M. (RYield)
Modela un reactor cuando se especifican los rendimientos de reacción de cada componente, es útil cuando:
Se desconoce la cinética y la estequiometria de la reacción.
Se dispone de datos de distribución de rendimientos, o correlaciones.

## Slide 8: MODELOS EN EQUIL. (REquil)
Modela un reactor cuando:
Se conoce la estequiometria de la reacción.
Algunas o todas las reacciones alcanzan el equilibrio químico.
Utilizan la energía libre de Gibbs para determinar constantes en equilibrio.

## Slide 9: MODELOS EN EQUIL. (RGibbs)
Modela reactores con:
Equilibrio químico de una sola fase (gas o líquido).
Equilibrio de fases y/o químico con fases sólidas.
Equilibrio químico y equilibrio entre fases simultáneamente.

## Slide 10: MODELOS DE C. R. (RCSTR)
Asume mezclado perfecto.
Modela reacciones cinéticas y en equilibrio, también reacciones que involucran sólidos.
Modela reactores en una, dos y tres fases.

## Slide 11: MODELOS DE C. R. (RPlug)
Asume mezclado perfecto en dirección radial.
No ocurre mezclado en dirección axial.
Modela reacciones cinéticas, y reacciones que involucran sólidos.
Modela reactores en una, dos y tres fases.

## Slide 12: MODELOS DE C. R. (RBatch)
Son operaciones en estado no-estacionario.
Se conoce la cinética de las reacciones que están ocurriendo.
Se lleva a cabo la reacción hasta que se establece un criterio de detención.

## Slide 13: EJEMPLO PRÁCTICO
Utilizar diferentes modelos de reactores (RStoic, RGibbs, RCSTR y RPlug) para la siguiente reacción esterificación:

## Slide 14: EJEMPLO PRÁCTICO
Alimentación.

## Slide 15: SOLUCIÓN EJEMPLO PRÁCTICO RGibbs
1) Introducir los componentes de la reacción

## Slide 16: SOLUCIÓN EJEMPLO PRÁCTICO RGibbs
2) Elegir el método de cálculo

## Slide 17: SOLUCIÓN EJEMPLO PRÁCTICO RGibbs
3) Revisar el método de cálculo

## Slide 18: SOLUCIÓN EJEMPLO PRÁCTICO RGibbs
4) Elegir el modelo del reactor

## Slide 19: SOLUCIÓN EJEMPLO PRÁCTICO RGibbs
5) Establecer las condiciones de alimentación

## Slide 20: SOLUCIÓN EJEMPLO PRÁCTICO RGibbs
6) Establecer las condiciones de operación del reactor

## Slide 21: SOLUCIÓN EJEMPLO PRÁCTICO RGibbs
7) Resultados

## Slide 22: RESULTADOS RStoic

## Slide 23: RESULTADOS RPlug

## Slide 24: RESULTADOS RStoic

## Slide 25: PROBLEMA RPlug
El di-fenilo es un producto intermedio importante en la industria, uno de sus principales esquemas de producción involucra la deshidrogenación pirolítica del benceno de acuerdo con la siguiente reacción:

## Slide 26: PROBLEMA RPlug
En un experimento realizado por Murphy, Lamb y Watson, el benceno fue vaporizado, calentado hasta la temperatura de reacción y alimentado a un reactor de flujo pistón. Los productos obtenidos se muestran en la siguiente tabla.
Temperatura (F) | Velocidad de flujo (lbmol/h) |  |  |  | 
1400 | 0.0682 | 0.8410 | 0.0695 | 0.00680 | 0.0830
Temperatura (F) | Velocidad de flujo (lbmol/h) |  |  |  | 
1400 | 0.0682 | 0.8410 | 0.0695 | 0.00680 | 0.0830

## Slide 27: PROBLEMA RPlug
Utilizar la siguiente información adicional:

## Slide 28: PROBLEMA RPlug
Los valores de los parámetros son los siguientes:

## Slide 29: PROBLEMA RPlug
Utilizar la información para replicar los resultados de la tabla utilizando Aspen Plus. ¿Cuál es la diferencia en % entre la fracción mol simulada y la experimental?

## Slide 30: PROBLEMA RPlug (Solución)
1) Especificar los componentes.

## Slide 31: PROBLEMA RPlug (Solución)
2) Elegir el método.

## Slide 32: PROBLEMA RPlug (Solución)
3) Elegir el modelo del reactor.

## Slide 33: PROBLEMA RPlug (Solución)
4) Establecer las condiciones de la corriente de alimentación.

## Slide 34: PROBLEMA RPlug (Solución)
5) Establecer condiciones de operación del reactor.

## Slide 35: PROBLEMA RPlug (Solución)
6) Establecer las dimensiones del reactor.

## Slide 36: PROBLEMA RPlug (Solución)
7) Establecer el sistema de reacción.

## Slide 37: PROBLEMA RPlug (Solución)
8) Establecer la estequiometria de las reacciones.

## Slide 38: PROBLEMA RPlug (Solución)
9) Establecer la cinética de las reacciones.

## Slide 39: PROBLEMA RPlug (Solución)
10) Resultados.

## Slide 40: REFERENCIAS
1. Fogler, H.S. Elementos de Ingeniería de Reacciones Químicas, 3ra. Edición, New Jersey, 1999.
2. Murphy, G. B.; Lamb, G.G. and Watson, K.M. Transactions of the American Institute of Chemical Engineers, (34) 429, 1938